ТЕРМОАНЕМОМЕТР GM8903

Руководство по эксплуатации

Термоанемометр GM8903 предназначен для измерения температуры, скорости воздушного потока, а также объемного расхода воздуха.

ОСОБЕННОСТИ

- Выносной щуп.

- Измерение макс./мин. скорости воздушного потока.

- Измерение среднего/⅔ максимального объемного расхода воздуха.

- Программное обеспечение.

- Передача данных на ПК по USB.

- Удержание показаний на дисплее.

- Память на 350 значений.

- Функции хранения и удаления данных.

- Возможность выбора единиц измерения скорости и температуры воздушного потока, а также объемного расхода воздуха.

- Подсветка дисплея.

- Автоматическое отключение.

- Звуковая сигнализация.

- Индикатор разряда батареи.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1.	Гнездо для подключения выносного телескопического щупа.

2.	ЖК-дисплей.

3.	Кнопка  – включение/выключение прибора.

4.	Кнопка HOLD – удержание показаний на дисплее.

5.	Кнопка UNIT – выбор единиц измерения.

6.	Кнопка LIGHT – включение/выключение подсветки.

7.	Кнопка READ – чтение записанных значений.

8.	Кнопка START/NEXT – измерение среднего объемного расхода воздуха.

9.	Кнопка RST/CLR – выход из режима чтения и очищение памяти.

10. Кнопка SAMPLE/AREA – ввод площади потока и времени измерения.

11.	Кнопка OPTION/ENTER – измерение ⅔ максимального значения объемного расхода воздуха и ввод значения.

12. Кнопка REC – запись измерений.

13. Кнопка C°/F° – переключение между единицами измерения температуры.

14. Кнопка VEL/FLOW – переключение между режимами измерений.

15. Кнопка MAX/MIN – отображение макс./мин. значений.

16. Соединительный провод.

17. Выносной щуп.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСПЛЕЯ

- FLOW – индикатор отображения объемного расхода воздуха.

- No data – индикатор отсутствия записанных данных.

- Динамическая шкала отображения скорости воздушного потока или объемного расхода воздуха.

- KEYIN – индикатор ввода данных по площади сечения воздушного потока.

- X100 – индикатор умножения значения показаний индикатора 6.

- Цифровой индикатор – отображение значений измеряемой величины.

- Цифровой индикатор – отображение площади воздушного потока/температуры воздуха.

- – индикатор разряда батареи.

- Единицы измерения площади воздушного потока и температуры (квадратные футы/°F).

- Единицы измерения площади воздушного потока и температуры (квадратные метры/°C).

- Единицы измерения объемного расхода воздуха (м3/мин).

- Единицы измерения объемного расхода воздуха (фут3/мин).

- Единицы измерения скорости воздушного потока (миль/час).

- Единицы измерения скорости воздушного потока (морских миль/час).

- Единицы измерения скорости воздушного потока (футов/мин).

- Единицы измерения скорости воздушного потока (км/час).

- Единицы измерения скорости воздушного потока (м/с).

- HOLD – индикатор удержания показаний.

- Widchill – индикатор мороза.

- Индикатор периода измерений.

- USB – индикатор подключения прибора к ПК по USB.

- VEL – индикатор отображения скорости воздушного потока.

- REC – индикатор активности режима регистрации показаний.

- READ – индикатор активности режима чтения записанных показаний.

- 2/3V MAX – индикатор режима расчета ⅔ от максимального значения.

- MIN – индикатор отображения минимальных значений.

- AVG – индикатор отображения среднего значения.

2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку отделения для батареек и установите четыре батарейки по 1,5 В в гнезда.

- Закройте крышку отделения для батареек.

- Когда напряжение батареек упадет ниже рабочего уровня, появится значок разрядки батареи. Следует заменить батарейки.

- При использовании адаптера блока питания постоянного тока воткните штекер адаптера в соответствующий разъем на боковой поверхности корпуса прибора.

- Подключите выносной щуп 17 к гнезду 1 (см. элементы прибора).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.	Включите прибор однократным нажатием на кнопку . В течение 1 с на дисплее будут отображаться все символы, затем прибор войдет в режим измерения скорости воздушного потока и температуры.

- Измерение скорости воздушного потока и температуры.

  - Нажатием кнопки C°/F° выберите единицы измерения температуры: при каждом нажатии загорается либо индикатор °C, либо индикатор °F (по умолчанию выбраны единицы измерения °C).

  - Нажатием кнопки UNIT выберите единицы измерения скорости воздушного потока. Цикл выбора следующий: m/s, km/h, ft/min, knots, MPH (по умолчанию выбраны единицы измерения m/s).

  - Поместите выносной датчик в исследуемый воздушный поток, расположив датчик так, чтобы направление воздушного потока совпадало с направлением стрелки.

  - На верхнем индикаторе отобразится значение скорости воздушного потока, на нижнем – температуры воздушного потока.

- Измерение объемного расхода воздуха.

  - Для того, чтобы перейти в режим измерения объемного расхода воздуха используйте кнопку VEL/FLOW.

  - Нажатием кнопки UNIT выберите единицы измерения объемного расхода и площади воздушного потока: CMM либо CFM и M2 либо FT2 соответственно (по умолчанию выбраны CMM и M2).

  - Для задания площади потока нажмите кнопку AREA. Цифры на верхнем экране исчезнут. Задайте площадь потока с помощью кнопок с цифрами. Для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

  - Ошибка при вводе площади потока приведет к ошибке измерения.

  - В случае если объемный расход воздух превысит 9999, на экране отобразится значок ×10 или ×100, означающий умножение показаний на 10 или на 100.

  - Поместите выносной датчик в исследуемый воздушный поток, расположив датчик так, чтобы направление воздушного потока совпадало с направлением стрелки.

  - На верхнем индикаторе отобразится значение объемного расхода воздуха.

- Измерение ⅔ максимального объемного расхода воздуха.

  - Выполните шаги 3.а-3.с.

3

  - Для перехода в режим измерения ⅔ максимального объемного расхода воздуха нажмите кнопку OPTION и выберите вариант ⅔Vmax.

  - Поместите выносной датчик в исследуемый воздушный поток, расположив датчик так, чтобы направление воздушного потока совпадало с направлением стрелки.

  - На верхнем индикаторе отобразится значение ⅔ максимального объемного расхода воздуха, вычисленного по формуле: Расход = ⅔ × Макс. скорость воз-душного потока (м/с) × Площадь (м2).

  - Для выхода из режима измерения ⅔ максимального объемного расхода воздуха снова нажмите кнопку OPTION.

- Измерение среднего значения объемного расхода воздуха.

  - Выполните шаги 3.а-3.с.

  - Для перехода в режим измерения ⅔ максимального объемного расхода воздуха нажмите кнопку OPTION и выберите вариант AVG.

  - Поместите выносной датчик в исследуемый воздушный поток, расположив датчик так, чтобы направление воздушного потока совпадало с направлением стрелки.

  - Нажатием на кнопку NEXT проводите последовательные измерения среднего значения объемного расхода воздуха. При этом в верхней правой части дисплея будет отображаться порядковый номер измерения от 1 до 12.

  - Измеренное значение среднего расхода отображается только при нажатии на кнопку NEXT. Среднее значение рассчитывается по формуле: Расход = 1/N × ∑(Скорость воздушного потока (м/с)) × Площадь (м2).

  - Для выхода из режима измерения среднего объемного расхода воздуха снова нажмите кнопку OPTION.

- Измерение макс./мин. значений.

  - Для отображения максимального значения скорости потока или объемного расхода воздуха нажмите кнопку MAX/MIN.

  - Для отображения минимального значения скорости потока или объемного расхода воздуха нажмите кнопку MAX/MIN еще раз.

  - Для выхода из режима отображения макс./мин. значений нажмите кнопку

MAX/MIN еще раз.

- Для удержания показаний на дисплее нажмите кнопку HOLD. Для возврата к обычному режиму измерений нажмите кнопку HOLD еще раз.

- Запись/чтение/удаление данных.

  - Для ручной записи данных в режиме измерения скорости потока нажмите кнопку SAMPLE и установите дискретность измерений равную 0. Нажмите кнопку ENTER. Теперь при нажатии кнопки REC текущее значение измерения будет записано в память прибора.

  - Для автоматической записи данных в режиме измерения скорости потока нажмите кнопку SAMPLE и установите дискретность измерений от 1 до 99 секунд. Нажмите кнопку ENTER. Для начала записи данных нажмите кнопку REC. На дисплее появится индикатор «REC». Показания будут записываться с установленной дискретностью. Для выхода из режима записи показаний на

4

жмите кнопку REC еще раз.

c. Для чтения записанных в память данных в порядке следования нажмите кнопку READ. На дисплее будут последовательно отображаться номер записи и сами записанные данные. Для выхода из режима чтения нажмите кнопку RST.

  - Для того, чтобы прочитать конкретную запись из памяти в режиме чтения на-жмите кнопку SAMPLE, введите номер требуемой записи и нажмите кнопку ENTER. На дисплее отобразятся требуемые данные. Для выхода из режима чтения нажмите кнопку RST.

  - Для удаления всех сохраненных данных нажмите и удерживайте в течение 5 с кнопку CLR. На дисплее появится индикатор «CLR», все данные будут удалены.

  - Максимальное количество сохраненных данных составляет 500.

- Для включения/выключения подсветки однократно нажмите кнопку LIGHT. Подсветка дисплея автоматически выключится через 7 с бездействия.

- По окончании измерений выключите прибор однократным нажатием на кнопку .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

- Установка программного обеспечения.

  - Вставьте диск в CD-ROM и запустите файл Anemometer setup.exe из корневого каталога диска.

  - Установите программное обеспечение, следуя инструкциям установочной программы.

Программное обеспечение Вы также можете скачать с сайта www.kipspb.ru из раздела «Поддержка».

- Подключение прибора к ПК.

  - Подключите прибор к ПК с помощью USB-кабеля.

  - Включите прибор.

  - Если соединение установлено корректно, на экране отобразится индикатор USB подключения.

- Работа с программным обеспечением.

  - Для запуска программного обеспечения дважды щелкните по иконке на рабочем столе или откройте его из стартового меню (Start/Programme/ Anemometer).

  - Программа осуществляет снятие показаний прибора в реальном времени. Полученные данные отображаются в виде списка значений, а также графика.

  - В верхней части окна расположены панель меню и панель инструментов. Панель меню содержит три выпадающих меню: File, Option и Help. Список пунктов меню File с расшифровкой приведен в таблице ниже:

5

| Пункт | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| меню |  |
| Real Time | Начать измерение в реальном времени с отображением данных на |
| Measure | экране ПК. |
| Open | Открыть файл с данными сохраненный в формате LAB. |
| Save | Сохранить данные измерения в реальном времени. |
| Import | Импортировать данные с прибора на ПК. |
| Export | Экспортировать сохраненные данные в Excel. |
| Print | Распечатать данные. |
| Print Setup | Настройки принтера. |

- Панель инструментов содержит следующие иконки:

| Иконка | Функция |
| --- | --- |
|  | Начать измерение в реальном времени с отображением данных на |
|  | экране ПК. |
|  | Импортировать данные с прибора на ПК. |
|  | Открыть файл с данными сохраненный в формате LAB. |
|  | Сохранить данные измерения в реальном времени. |
|  | Экспортировать сохраненные данные в Excel. |
|  | Распечатать данные. |
|  | Настройки системы. |
|  | Информация о системе. |
|  | Закрыть программу. |

- При нормальном подключении прибора значения на экране прибора и значения на изображении прибора в окне программы совпадают.

- Для начала измерений в реальном времени выберите пункт Real Time Measure в меню File или щелкните по соответствующей иконке на панели инструментов. Для окончания измерения нажмите Stop measure.

- Для импорта данных с прибора на ПК выберите пункт Import Data в меню File или щелкните по соответствующей иконке на панели инструментов.

- В появившемся окне нажмите на кнопку Start to Import, чтобы начать процесс скачивания данных на компьютер.

- В   окне   программы   при   этом   доступны   следующие   кнопки:

6

|  | Кнопка |  |  |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Импортировать данные с прибора на ПК. |  |
|  |  | Остановить измерение. |  |  |  |  |
|  |  | Стереть полученные данные. |  |  |  |  |
|  |  | Сохранить полученные данные в формате LAB. |  |
|  |  | Отобразить график скорости и температуры потока воздуха. |
|  |  | Сдвинуть график влево. |  |  |  |  |
|  |  | Сдвинуть график вправо. |  |  |  |  |
|  |  | Распечатать график скорости и температуры потока воздуха. |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
|  |  | Параметр |  | Значение |
| Диаметр датчика, мм |  |  | 30,5 |  |
| Длина выносного щупа, мм |  | 305 либо 1000 |
| Тип датчика температуры |  | Термосопротивление |
| Условия эксплуатации |  |  | 0…+50°C, < 80%RH |
| Условия хранения |  |  | −40…+60°C, < 80%RH |
| Питание |  |  |  |  | 4 батареи =1,5В |
|  |  |  |  |  | типа ААА |
| Потребляемый ток, мА |  | <60 |  |
| Габаритные размеры, мм; вес, г |  | 164×77×36; 330 |
|  |  |  |  |  | Значение |  |
| Параметр |  |  | Диапазон |  | Дискретность |  | Точность |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3…30,0 м/с |  | 0,001 м/с |  | ±(3%+0,1) |
| Скорость |  |  | 60...5860 фт/мин |  | 0,01 фт/мин |  | ±(3%+20) |
| воздушного |  |  | 0,6…90,0 км/ч |  | 0,001 км/ч |  | ±(3%+0,4) |
| потока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0…65,0 миль/час |  | 0,001 миль/час |  | ±(3%+0,2) |
|  |  |  |  | 0,7…55,0 узлов |  | 0,01 узлов |  | ±(3%+0,2) |
| Температура |  |  | 0…+45°C |  | 0,1°C |  | ± 1°C |
| воздушного потока |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход |  |  | Настраиваемая |  |  |
|  |  | 0…999900 м3/мин |  | 0,001…100 |  | — |
| воздушного потока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/мин |  |  |

7

|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 шт. |
| 2. | Защитный чехол | 1 шт. |
| 3. | Выносной датчик | 1 шт. |
| 4. | Диск с ПО | 1 шт. |
| 5. | USB-кабель для подключения к ПК | 1 шт. |
| 6. | Батарея типа ААА 1,5 В | 4 шт. |
| 7. | Переносной кейс | 1 шт. |
| 8. | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

8